Несекретно

инв. №  2060 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОНКИ» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Главный архитектор института	И.В. Дранкевич

Начальник градостроительного отдела                                                         Н.А.Николаевская

Главный архитектор проекта                                                                          А.Г.Немчинова

Главный инженер проекта                                                                              Е.Ю.Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ОЛОНКИ

2012

Содержание

1. Общие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	5

2.1 Социальная инфраструктура	5

2.2 Жилищный фонд	6

2.3 Транспортная инфраструктура	7

2.4 Инженерная инфраструктура	11

2.4.1 Водоснабжение	11

2.4.2 Водоотведение	12

2.4.3 Электроснабжение	13

2.4.4 Теплоснабжение	14

2.4.5 Газоснабжение	15

2.4.6 Системы связи	16

2.4.7 Инженерная подготовка территории	17

2.5 Зеленые насаждения общего пользования	19

2.6 Охрана окружающей среды	20

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	22

1. Общие положения

- Общие сведения о муниципальном образовании:

МО «Олонки»  расположено на юго-западе МО «Боханский район» Иркутской области, на правом берегу р.Ангара. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

МО «Олонки» наделено статусом сельского поселения. В МО «Олонки» входит 5 сельских населенных пунктов: село Олонки, деревни Воробьевка, Грехневка, Захаровская, Шипняговка.

Административным центром муниципального образования является село Олонки.

Территория поселения составляет 30933 га, численность постоянного населения по данным Всероссийской переписи населения - 2010 – 2,86 тыс.человек.

- Основные направления социально-экономического развития территории:

- Развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий.

- Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции.

- Восстановление деятельности кирпичного завода.

- Развитие малого бизнеса различных направлений материального и нематериального производства, в том числе:

  - отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности;

  - сельское хозяйство;

  - придорожный сервис;

  - транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;

  - производство пищевых продуктов, столярных материалов;

  - заготовка и переработка дикорастущего сырья;

  - строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве;

  - социальные услуги, в том числе в здравоохранении, культурно-развлекательной деятельности, образовании;

  - услуги жилищно-коммунального сектора;

  - рекреация и туризм, производство сувенирной продукции.

- Восстановление базы отдыха на о.Нарым.

- Вовлечение историко-культурных объектов с.Олонки в общеобластные культурно-познавательные маршруты.

- Прогнозная численность населения: к 2032 году прогнозируется увеличение численности населения на уровне  2,95 тыс. человек.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения  в с. Олонки.

- Организация пункта приёма вторичного сырья в с.Олонки.

- Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО.

- Строительство мусоронакопительной станции (МНС) северо-восточнее с.Олонки.

- Установка межмуниципального инсениратора  для утилизации биологических отходов.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | Объекты местного значения поселения |
|  | Организация местного самоуправления | Здание администрации* |  | с.Олонки | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Спортивный комплекс* (к 2022 году) | 450-500 м2 (ориентировочная площадь земельного участка – 0,3 га) | с. Олонки | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | стадион – 4500 - 5000 м2 | с. Олонки | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | спортивная площадка 500-540 м2 | с. Олонки | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Учреждение культуры клубного типа (к 2022 году) | 20 зрит. мест | д.Захаровская | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

* согласно предложениям СТП Боханского района

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.м2/ свободные территории нового жилищного строительства - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с.Олонки д.Захаровская д.Воробьевка д.Грехнёвка | 18,8 // 25 1,2 // 2 1,2 // 2 1,2 //2 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (к 2020 году)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | автомобильная дорога к проектируемым очистным сооружениям (строительство) | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 4,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,37 км | вблизи с.Олонки |
|  |  | автомобильная дорога к мусоросортировочной накопительной станции (строительство) | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 4,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,99 км | вблизи с.Олонки |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | автомобильные дороги (строительство) | второстепенные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 2,98 км | с.Олонки |
|  |  | автомобильные дороги (строительство) | проезды, ширина проезжей части 2,75-3,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,70 км | с.Олонки |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение ул.Нагорная (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,21 км | д. Шипняговка |
|  |  | улица Школьная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2 км | д. Воробьевка |
|  |  | улица Нагорная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2 км | д. Шипняговка |
|  |  | улица Речная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,15 км | д. Грехневка |
|  |  | улица Новая (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | д. Захаровская |
|  |  | улица Нагорная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,9 км | д. Захаровская |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | с.Олонки д. Захаровская д. Грехневка д. Шипняговка д. Воробьевка |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | размещение остановочных пунктов: - на автомобильной дороге Иркутск – Оса – Усть-Уда в д.Захаровская, д.Грехневка, вблизи с.Олонки; - на автомобильной дороге Олонки – Шарагун в д.Воробьевка, д.Шипняговка; - в с.Олонки – на ул.Руслана Хомколова, ул.40 лет Победы. Остановочных пунктов должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |
| Расчётный срок проектирования (2022-2030 гг) |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | автомобильные дороги (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,13 км | с.Олонки |
|  |  | улица Лесная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | д. Воробьевка |
|  |  | улица Новая (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетон-ное или гравийное), протяженность 0,3 км | д. Шипняговка |
|  |  | улица Лесная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2 км | д. Захаровская |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | с.Олонки д. Захаровская д. Грехневка д. Шипняговка д. Воробьевка |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | 3,7 км | с.Олонки | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 2 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 6 шт. | с.Олонки | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | Забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Воробьевка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | Забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Грехневка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | Забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Захаровская | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 6 | Забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Шипняговка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
|  | Расчетный срок |
| 1 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | с.Олонки | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 2 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Воробьевка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Грехневка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Захаровская | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Шипняговка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения Первая очередь |
| 1 | очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений (сливная станция и очистные сооружения) | Ориентировочная проектная производительность 650 м3/сутки | на юге с.Олонки | санитарно-защитная зона 300 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | КТП и ВЛ 10 кВ | реконструкция по мере износа | Зона инженерной инфраструктуры (для КТП) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения |
| 1 | производство тепловой энергии | автономные источники тепла | автономные теплогенераторы (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на твердом топливе, газе). | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономных теплогенераторов (расчетные) |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газорегуляторный пункт | Строительство. Прохождение и протяжённость газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны быть уточнены в проекте газоснабжения и газификации поселения | зона инженерной инфраструктуры (для газорегуляторных пунктов) | охранные зоны: газопроводов от 2 до 3 метров, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  |  |  |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация муниципального образования | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к расчетному сроку – увеличение до 1181 номеров | с.Олонки |  |

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | система открытой дождевой канализации и локальные очитсные сооружения закрытого типа | Устроиство дождевой канализации по пониженным частям рельефа, тальвегам. | с.Олонки д. Захаровская д. Грехневка д. Шипняговка д. Воробьевка | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений закрытого типа | с.Олонки д. Захаровская д. Грехневка д. Шипняговка д. Воробьевка зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | расчистка прибрежной зоны в зоне массового отдыха населения | • расчистка русел от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, • соблюдение режимов в пределах водоохранных зон и прибрежных полос; • при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. | МО «Олонки» зона рекреационного использования: зона акваторий | В границах прибрежных полос |
| 3 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс работ по рекультивации нарушенных земель | – посев многолетних трав; – террасирование склонов; – организация водоотвода; – посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. | МО «Олонки» | Территории нарушенных земель (карст, эрозия и т.д.). |

## 2.5 Зеленые насаждения общего пользования

| № п.п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (площадь, га) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| 1 | Организация зеленых насаждений общего пользования. Поставка на учет. Посадка деревьев и благоустройство территории. | Зеленые насаждения общего пользования | 1,904 | с.Олонки | Зона рекреационного использования |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Мусоросонакопи-тельная станция (МНС) |  | северо-восточнее с.Олонки | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 300 метров |
| 2 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | с.Олонки | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 3 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | с.Олонки | - |
| 4 | Организация утилизации биологических отходов | Межмуниципальный инсениратор | - | МО «Олонки» | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 500 метров |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |  |  | индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | здание администрации учреждение культуры клубного типа объекты торговли гостиничный комплекс |
| 2.2 | Зона объектов образования |  | детский сад |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | участковая больница |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона лесов и лесопарков |  |  |  |
| 3.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  |  |
| 3.3 | Зона спортивных комплексов и сооружений |  |  | плоскостные спортивные сооружения спортивный комплекс |
| 3.4 | Зона объектов рекреации и туризма |  |  |  |
| 3.5 | Зона акваторий |  |  |  |
| 3.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов |  | промышленные и коммунально-складские объекты |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.2 | Зона сооружений сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 6.4 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |
| 6.5 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбища |  |  |  |
| 7.2 | Зона скотомогильников |  |  |  |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | остановочный пункт |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  | газорегуляторный пункт | водозаборные сооружения канализационные очистные сооружения очистные сооружения ливневой канализации |