Несекретно

инв. №  2138 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Главный архитектор института	И.В. Дранкевич

Начальник градостроительного отдела                                                         Н.А.Николаевская

Главный архитектор проекта                                                                          А.Г.Немчинова

Главный инженер проекта                                                                              Е.Ю.Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ДУНДАЙ

2012

Содержание

1. Общие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	5

2.1 Социальная инфраструктура	5

2.2 Жилищный фонд	7

2.3 Транспортная инфраструктура	8

2.4 Инженерная инфраструктура	11

2.4.1 Водоснабжение	11

2.4.2 Водоотведение	13

2.4.3 Электроснабжение	14

2.4.4 Теплоснабжение	15

2.4.5 Газоснабжение	16

2.4.6 Системы связи	17

2.4.7 Инженерная подготовка территории	18

2.5 Зеленые насаждения общего пользования	20

2.6 Охрана окружающей среды	21

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	22

1. Общие положения

- Общие сведения о муниципальном образовании:

МО «Шаралдай»  расположено на востоке МО «Боханский район» Иркутской области, в долине р.Ида. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

МО «Шаралдай» наделено статусом сельского поселения. В МО «Шаралдай» входит 9 сельских населенных пункта: село Дундай, деревни Базой, Вершина, Граничная, Нашата, Харагун, Хонзой, Веселая Поляна, Ида. Административный центр муниципального образования  - село Дундай

Территория поселения составляет 78,4 тыс. га, численность постоянного населения на начало 2012 года – 1,4 тысяч человек.

- Основные направления социально-экономического развития территории:

- Развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий.

- Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции.

- Развитие малого бизнеса различных направлений материального и нематериального производства, в том числе:

  - отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности;

  - сельское хозяйство;

  - транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;

  - производство пищевых продуктов, столярных материалов;

  - заготовка и переработка дикорастущего сырья;

  - строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве;

  - социальные услуги, в том числе в здравоохранении, культурно-развлекательной деятельности, образовании;

  - услуги жилищно-коммунального сектора;

  - рекреация и туризм.

- Прогнозная численность населения: к 2032 году в МО «Шаралдай» прогнозируется стабилизация численности населения на уровне 1,4 тыс. человек с незначительной тенденцией к убыли (-3%), такая численность населения на данной территории сохраняется уже на протяжении более 20 лет.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения  в населённых пунктах МО «Шаралдай» (с.Дундай, д.Вершина, д.Харагун, д.Нашата).

- Организация пункта приёма вторичного сырья в с.Дундай.

- Закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Объекты местного значения поселения |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Спортивно-развлекательный комплекс с залом для борьбы* (к 2022 году) | 500-700 м2 ориентировочная площадь земельного участка – 0,3 га | с. Дундай | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Универсальный спортивный зал (к 2032 году) | 200-300 м2 | д.Вершина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | Футбольное поле с игровыми площадками – 3000 - 3500 м2 | с. Дундай | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | Спортивная площадка 800-1000 м2 | д.Вершина | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Объект культуры клубного типа (к 2022 году) | 50 мест | д.Вершина | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Объект культуры клубного типа (к 2032 году)* | 20 мест | д.Харагун | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

* согласно предложениям СТП Боханского района

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.м2/ свободные территории нового жилищного строительства - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с.Дундай д.Вершина д.Нашата д.Харагун | 5,2//7 1,8//3 1,2//2 1,2//2 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (до 2022 г)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | автомобильная дорога к проектируемым очистным сооружениям (строительство) | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 4,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,15 км | вблизи с.Дундай |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | участок автомобильной дороги в продолжение ул.Молодежная (строительство) | основная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 6 м, твердое покрытие дорожно-го полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуа-ры, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжён-ность – 0,48 км | с.Дундай |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение ул.Набережная до ул.Советская (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожно-го полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуа-ры, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжён-ность – 0,4 км | д.Вершина |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | с. Дундай д. Вершина д. Нашата д. Хонзой д. Ида д. Харагун д. Граничная д. Веселая Поляна д. Базой |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | размещение остановочных пунктов в с.Дундай, д.Вершина, д.Ида, д.Харагун, д.Граничная, д.Веселая Поляна, д. Базой, д. Хонзой Остановочных пунктов должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |
| Расчётный срок проектирования (2022-2032 гг) |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | автомобильная дорога (строительство) | проезд, ширина проезжей части 2,75-3,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | с.Дундай |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение ул.Набережная до ул.Советская (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожно-го полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуа-ры, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжён-ность – 0,4 км | д.Вершина |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | с. Дундай д. Вершина д. Нашата д. Хонзой д. Ида д. Харагун д. Граничная д. Веселая Поляна д. Базой |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | строительство сетей водоснабжения | 6,3 км | с. Дундай | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 2 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 2 шт. | с. Дундай | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | забор воды | строительство нового водозабора и водонапорной башни | 2 шт.+ 1вб | д. Нашата | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | забор воды | строительство нового водозабора и водонапорной башни | 2 шт.+ 1вб | д. Харагун | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д.Вершина | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 6 | забор воды | строительство локальных источников водоснабжения |  | д. Базой | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 7 | забор воды | строительство локальных источников водоснабжения |  | д. В.Поляна | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 8 | забор воды | строительство локальных источников водоснабжения |  | д.Граничная | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 9 | забор воды | строительство локальных источников водоснабжения |  | д. Ида | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 10 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1шт. | д.Хонзой | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
|  | Расчетный срок |
| 1 | забор воды | строительство нового водозабора | 2 шт. | с. Дундай | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 2 | забор воды | строительство нового водозабора | 2 шт. | д.Вершина | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | забор воды | строительство нового водозабора | 2 шт. | д.Хонзой | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения Первая очередь |
| 1 | очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений (сливная станция и очистные сооружения) | Ориентировочная проектная производительность 300 м3/сутки | на западе с.Дундай | санитарно-защитная зона 300 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | КТП и ВЛ 10 кВ | реконструкция по мере износа | Зона инженерной инфраструктуры (для КТП) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения |
| 1 | производство тепловой энергии | автономные источники тепла | автономные теплогенераторы (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на твердом топливе, газе). | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономных теплогенераторов (расчетные) |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газорегуляторный пункт | Строительство. Прохождение и протяжённость газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны быть уточнены в проекте газоснабжения и газификации поселения | зона инженерной инфраструктуры (для газорегуляторного пункта) | охранные зоны: газопроводов от 2 до 3 метров, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  |  |  |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация муниципального образования | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к расчетному сроку – увеличение до 561 номеров | с.Дундай |  |

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | Система открытой дождевой канализации и локальные очитсные сооружения закрытого типа | Устроиство дождевой канализации по пониженным частям рельефа, тальвегам. | МО «Шаралдай» | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений закрытого типа. | с.Дундай зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | Река Ида (расчистка прибрежной зоны в зоне массового отдыха населения) | • расчистка русла от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, • соблюдение режимов в пределах водоохранных зон и прибрежных полос; • при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. | МО «Шаралдай» зона рекреационного использования: зона акваторий | В границах прибрежных полос |
| 3 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс работ по рекультивации нарушенных земель | – посев многолетних трав; – террасирование склонов; – организация водоотвода; – посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. | МО «Шаралдай» | Территории нарушенных земель (карст, эрозия и т.д.). |
| 4 | Защита территории от затопления и подтопления | Комплекс мероприятий направленный на сокращение негативного воздействия природных факторов. | Дамбы обвалования; увеличения пропускной способности русла рек; сплочная или частичная подсыпка территорий подвержанных подтоплению грунтовыми водами. | с.Дундай, п.Ида,д.Вершина,д.Хонзой,д.Нашата | Гребень дамб обвалования и высота подсыпки на 0,5 м выше расчетного уровня воды в реках. |

## 2.5 Зеленые насаждения общего пользования

| № п.п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (площадь, га) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| 1 | Организация зеленых насаждений общего пользования. Поставка на учет. Посадка деревьев и благоустройство территории. | Зеленые насаждения общего пользования | 0,50 | с.Дундай | Зона рекреационного использования |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | с.Дундай д.Вершина д.Харагун д.Нашата | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 2 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | с.Дундай | - |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |  |  | индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | универсальный спортивный зал объект культуры клубного типа объекты торговли |
| 2.2 | Зона объектов образования |  | начальная школа-сад |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона лесов и лесопарков |  |  |  |
| 3.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  |  |
| 3.3 | Зона спортивных комплексов и сооружений |  |  | спортивно-развлекательный комплекс с залом для борьбы плоскостные спортивные сооружения |
| 3.4 | Зона объектов рекреации и туризма |  |  |  |
| 3.5 | Зона акваторий |  |  |  |
| 3.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов |  | промышленные и коммунально-складские объекты |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.2 | Зона сооружений сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 6.4 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |
| 6.5 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбища |  |  |  |
| 7.2 | Зона скотомогильников |  |  |  |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | остановочный пункт |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  | газорегуляторный пункт | водозаборные сооружения канализационные очистные сооружения очистные сооружения ливневой канализации |